## Slide 1
Indoor drone applicatie
Presentator: Rob van Steene
Notes: Welkomswoord
Zelf voorstellen
Hoe is de opdracht tot stand gekomen aanleiding (kaasopslag)?

## Slide 2
Project opdeling
Autonoom indoor vliegen:
Positie bepaling (beacons, Vision, IMU)
Flight control loops
Object herkenning/ ontwijking
Room mapping:
Meetpunten verzamelen van de ruimte d.m.v. LIDAR (laser)
3D ruimte genereren uit de puntenwolk
Applicatie waarin de meetpunten aangeven kunnen worden
Notes: Twee deel projecten samenhang toelichten
Tweede student niet gevonden
Doelstelling (integreren van de sensoren, positiebepaling) extra autonoom, communicatie en cliënt app.

## Slide 3: Positie bepaling (1)
IMU
Versnellingsopnemer
Absolute
Corrigeren voor zwaartekracht
Drift door ruis
Vooral statisch
Gyroscoop
Relatief
Drift door ruis
Vooral dynamisch
Kompas sensor
Absolute
Oriëntatie
EMI beïnvloeding
Notes: Eerst eigenschappen van de sensoren toelichten
Daarna sensor fusion
Simulatie
Resultaten

## Slide 4: Positie bepaling (2)
Vision/ ultrasoon:
Dieptebeeld
Dubbele functie
Beeldverbetering
Notes: Werking dieptebeeld toelichten

## Slide 5: Positie bepaling (3)
Beacons:
Absolute meetmiddel
Onderzoek trilateration
Notes: - Verdient niet de voorkeur

## Slide 6: Sensor fusion
Sensor fusion:
IMU en vision vullen elkaar aan

## Slide 7: Flight control loops
M
M
M
M
Flight controller
GPS
IMU
Ultrasoon 10x
Vision 10x
IMU
Image processing
Flight controller
Secundair control loop
Positiebepaling
Flight control loops
Object herkenning/ ontwijking
Sensor fusion
Guidance/ embedded Linux PC
Sensoren
Notes: Uitleg opbouw systeem
Uitleg flight control loops
Uitleg object herkenning/ ontwijking

## Slide 8: Cliënt applicatie

## Slide 9: Webservice
Afwegingen tussen SOAP en RestAPI
Op basis van een HTTP server (GET, POST)
JSON vs XML
Notes: - Methodes + data en data

## Slide 10: Software architectuur

## Slide 11: Bijkomende projecten
Pilot project meetplatform:
Sensoren voor: temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en lichtsterkte
Webserver
Data logging
WIFI acces point
Fieldbit helm:
Virtual reality/ handen vrij
Service verlening
Aanpassingen voor de beurs

## Slide 12: Vragen
Notes: Bedanken voor de aandacht
Begeleider bedanken
Vragen?